# SKX-1000F

性能介绍：

l  内置大容量锂电池，便于携带并可保证长时间连续工作；

l  使用2.8英寸TFT显示屏，美观大方；

l  外置式模拟手指，可以方便连接任何血氧类检测仪器；

l  是一款多功能光学模拟仪，内置BCI和Nellcor，BCI，MASIMO四种波形曲线；

l  血氧饱和度模拟范围40%-100%，步长为1%，40%-70% 误差1%；70%-100%误差1%；

l  脉率模拟范围30 bpm-250 bpm，步长为1 bpm，30bpm-200bpm误差1bpm，200bpm-250bpm误差小于2 bpm；

l  具有探头透光强度自动调整功能

l  仪器配置编码器，软件操作简单、方便，可快速更改参数数值；

| 型号 | 功能区别 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| SKX-1000FI | 脉搏强度调整范围：20%-1%，步长1%；正常人脉搏强度10% | /////// |
| SKX-1000FII | 脉搏强度调整范围：20%-1%，步长1%； 低于1%时弱灌注性能强 1%-0.1% 步长0.1% 检测弱灌注性能 | /////// |
| SKX-1000FIII | 脉搏强度调整范围：20%-1%，步长1%； 低于1%时弱灌注性能强 1%-0.1% 步长0.1% 检测弱灌注性能 具有探头发光强度检测，手动调整模拟仪的发光强度，用于检测血氧模块的光强度性能（多种模拟病人手指粗细大小的状态） | /////// |